GenoSens 2150凝胶成像系统

配置及技术参数

1．暗箱

1.1 尺寸(W*D*H)： 435 mm *395 mm *700mm

1.2 机箱：箱体板面由ABS阻燃材料模具成型，机箱由镀锌钢板材料制作而成，牢固且确保光密闭及抗干扰

1.3 全开门式暗箱，开门自动紫外保护

1.4 电源：220V/50Hz

1.5 额定功率：≤60W

2．高灵敏度数字相机

★2.1分辨率：520万物理像素，2540*2048

2.2图像位深：16bit(65536灰阶）

★2.3量子效率：81 %

2.4 暗噪声：3.2e-

★2.5动态范围：73db

3．高通透电动变焦镜头：

★3.1具有镜头量化功能：镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化

3.2具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦。

3.3. 高解像力，最大光圈时，中心超过4000*4000LW/PH

3.4. 变焦快速，最小倍数到最大倍数时间≤4.8秒

3.5 高速光圈，任意光圈切换时间≤0.5秒

4．滤镜系统：

4.1标配590nm多层镀膜滤光片

5．反射光源：

5.1 LED白光反射灯*2，用于白光预览；

6．样品台:

★6.1紫外透照台：UVSmart超薄紫外透照台，波长302nm，无灯影设计去除灯管灯影干扰，成像和切胶时背景相比传统紫外台更低，紫外透射面积：21cm* 26cm，可拍摄25cm宽的高通量凝胶样品。

★6.2白光透照台（可选配）：顶针磁吸式超薄LED白光透照台， LED冷光源，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透照面积19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶

6.3蓝光透照台（可选配）：顶针磁吸式超薄LED蓝光透照台，470nm LED冷光源，蓝光板上可以触摸调节光强，蓝光透射面积19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于DNA/RNA凝胶检测

6.4 最大拍摄面积：20.5cm*25.6cm

7 观察、切胶防护：

7.1专用切胶防护板和防划板

★7.2 轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶，非机箱开孔方式，切胶空间和角度更好

8. 图像采集分析软件：

8.1标配界面友好简洁，专业的图像采集和分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权

8.2具备手动曝光和自动曝光，能自动保存及读取设置参数

8.3 拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能

8.4 自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道和条带的精确分离，自动计算泳道中各条带的光密度、百分比和分子量大小等

8.5 能对凝胶、化学发光、荧光、可见光、96孔板等图像进行光密度计算及定量分析；

8.6 数据能输出至Excel

9. 主要用途：

9.1 核酸检测

各种核酸染料，如Ethidium Bromide，Gel Signal Red，Gel Signal Green， SYBR Gold， SYBR Green， SYBR Safe， Gel Star等标记的DNA/RNA检测；

9.2 蛋白检测（可选配）

考马斯亮蓝胶，银染胶等；

9.3 其他：平板菌落成像（可选配）